Pressemitteilung

It’s all in the mix! – Der HJS Swirl Cap Mischer ermöglicht Abgasnach- behandlungssysteme mit höchster Effizienz und Robustheit

Nahezu emissionsfrei im Non-Road-Segment

München/Menden – März 2019: Durch die neue Abgasnorm EU Stufe-V, die am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, werden die Schadstoffemissionen im Non-Road-Segment um bis zu 98 Prozent reduziert. Für viele Motorenhersteller ist es eine große Herausforderung entsprechende Abgasnachbehandlungskomponenten in den Bauräumen mobiler Arbeitsmaschinen unterzubringen. Der neue HJS Swirl Cap Mixer ermöglicht auf engstem Bauraum eine hocheffiziente AdBlue®-Gemischaufbereitung bei niedrigen Abgasgegendrücken. Das modulare System kann auf die verschiedensten Motorengrößen und Bauraumanforderungen der Maschinen adaptiert werden.

Als führender, ganzheitlicher Abgas-System-Spezialist bietet HJS mit dem Swirl Cap Mixer eine hochflexible AdBlue® Gemischaufbereitung, die im DPF-Ausgangsmodul integriert wird. In der Mischstrecke erfolgt die Dosierung der Harnstoff Wasserlösung (AdBlue®), die mit dem Abgas vermischt und verdampft wird. Bei dem modularen Baukasten sind Durchmesser und Längen des Swirl Cap Mixer skalierbar. Somit ist eine Integration in unterschiedlichste Bauräume problemlos möglich. Selbst bei einer kurzen Mischstrecke wird eine nahezu vollständige Verdampfung erzielt – die Gleichverteilung vor dem SCR Katalysator ist sehr hoch. Höchste NOx Konvertierungen größer 97 Prozent und die Minimierung von kritischen Ablagerungen sind die Folge. Hohe Robustheit, niedrige CO2- und Schadstoffemissionen unterhalb der Stage V, die neue Produktfamilie aus dem Hause HJS löst diesen scheinbar widersprüchlichen Zielkonflikt auf.

Variable Anordnung

Um sowohl seinen OEM-Kunden, als auch in der Nachrüstung eine geeignete Lösung für alle erdenklichen Systeme in der Leistungsklassen von 56 – 560 KW zu bieten, hat das Entwicklungsteam des Mendener Unternehmens von Beginn an eine variable Anordnung anvisiert. Ob horizontal oder vertikal, eine flexible und motornahe Einbaulage ist möglich. In der Mischstrecke wird auf kürzestem Weg eine vollständige Gemischaufbereitung erreicht, dies ermöglicht ein sehr kompaktes Design. Die hohen Temperaturen durch den motornahen Verbau, führen zu einem hohen Wirkungsgrad.

„Nach der intensiven Entwicklungsarbeit sind wir sehr glücklich, dass wir mit unserem neuen Produkt nicht nur den Anforderungen der Stage V Gesetzgebung und darüber hinaus gerecht werden, sondern unseren Kunden und Partnern eine kompakte und robuste Lösung für unterschiedliche Motorenleistungen und Hubraumklassen anbieten können“, betont Geschäftsführer Dr.-Ing. Christoph 

Menne. „Für die große Vielfalt der NRMM (Non-Road Mobile Machinery) Anwendungen realisieren wir mit unserem Swirl Cap Mixer NOx Reduktionen, welche vor wenigen Jahren noch absolut unerreichbar schienen“.

Vom 08. bis 14. April 2019 steht das HJS Team für Gespräche und Informationen rund um das Thema Abgasreinigungssysteme auf der bauma 2019 in Halle A5, Stand 203 zur Verfügung.

# Pressekontakt:

| HJS Emission Technology GmbH & Co. KG Annette Ritz Dieselweg 12, D-58706 Menden/Sauerland | Telefon: +49 2373 987-218 E-Mail: annette.ritz@hjs.com Internet: www.hjs.com |
| --- | --- |

# Über HJS:

Als mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Menden/Sauerland steht die 1976 gegründete HJS Emission Technology GmbH & Co. KG für langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Abgasnachbehandlung. Mehr als 450 Mitarbeiter entwickeln, fertigen und vermarkten modulare Systeme zur Reduzierung von Schadstoffemissionen. Die innovativen Umweltschutz-Technologien kommen sowohl in der Erstausrüstung als auch in der Nachrüstung bei Pkws, leichten bis schweren Nutzfahrzeugen sowie bei mobilen und stationären Anwendungen im Non-Road-Bereich zum Einsatz. Neben Systemen für Otto-Motoren bietet HJS vor allem auch Lösungen für Diesel- und Gasmotoren an – insbesondere zur Minderung von Rußpartikeln und Stickoxiden. Mit umfangreichen Patentrechten für DPF® (Diesel-Partikelfilter) und SCRT® (Selective Catalytic Reduction Technology) setzt HJS national und weltweit Maßstäbe.